## Slide 1: CURSO DE MATLAB AVANÇADO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ (UFPI)
CURSO DE ENGENHARIA ELÉTRICA
LIGA ACADÊMICA DE SISTEMAS INTELIGENTES (LASI)

## Slide 2: AULA 1: APLICAÇÃO NA ÁREA DE CONTROLE

## Slide 3: Sumário
Aplicação na área de Controle
  Introdução aos sistemas de controle contínuos
  Modelagem de sistemas
  Tipos de sistemas
  Lugar Geométrico das Raízes
  Controladores
  Método de sintonia PID por LGR
  Implementação no MATLAB

## Slide 4: Introdução
Antes de discutirmos os sistemas de controle, é necessário que seja definida a terminologia básica.
Variável controlada e sinal de controle ou variável manipulada.
A variável controlada é a grandeza ou a condição que é medida e controlada. O sinal de controle é a grandeza ou a condição modificada pelo controlador, de modo que afete o valor da variável controlada. Controlar significa medir o valor da variável controlada do sistema e aplicar o sinal de controle ao sistema para corrigir ou limitar os desvios do valor medido a partir de um valor desejado.
Plantas
Uma planta pode ser uma parte de equipamento ou apenas um conjunto de componentes de um equipamento que funcione de maneira integrada, com o objetivo de realizar determinada operação.

## Slide 5: Introdução
Antes de discutirmos os sistemas de controle, é necessário que seja definida a terminologia básica.
Processos
Um operação que consiste em uma série de ações sistematicamente destinados a atingir um determinado resultado. Operação a ser controlada.
Sistemas
Um sistema é a combinação de componentes que agem em conjunto para atingir determinado objetivo.
Distúrbios
Um distúrbio é um sinal que tende a afetar de maneira adversa o valor da variável de saída de um sistema..

## Slide 6: Introdução
Antes de discutirmos os sistemas de controle, é necessário que seja definida a terminologia básica.
Controle com realimentação
Controle com realimentação refere-se a uma operação que, na presença de distúrbios, tende a diminuir a diferença entre a saída de um sistema e alguma entrada de referência e atua com base nessa diferença

## Slide 7: Introdução
Sistemas de malha fechada

## Slide 8: Introdução
Alguns exemplos de sistemas de controle:
Sistema de controle de velocidade

## Slide 9: Introdução
Alguns exemplos de sistemas de controle:
Sistema de controle de temperatura

## Slide 10: Introdução
Alguns exemplos de sistemas de controle:
Sistema de controle de tensão
Sistemas de controle de tanques de nível

## Slide 11: Modelagem de sistemas
O modelo matemático de um sistema dinâmico é definido como um conjunto de equações que representa a dinâmica do sistema com precisão ou, pelo menos, razoavelmente bem.
A dinâmica de muitos sistemas mecânicos, elétricos, térmicos, econômicos, biológicos ou outros pode ser descrita em termos de equações diferenciais. Essas equações diferenciais são obtidas pelas leis físicas que regem dado sistema.
Devemos sempre ter em mente que construir modelos matemáticos adequados é a parte mais importante da análise de sistemas de controle como um todo.

## Slide 12: Modelagem de sistemas
Função de transferência
Na teoria de controle, as funções de transferência são comumente utilizadas para caracterizar as relações de entrada e de saída de componentes ou de sistemas que podem ser descritos por equações diferenciais lineares invariantes no tempo.
=
Sistema contínuo para discreto:
Transformada inversa de Laplace
Usar z =

## Slide 13: Modelagem de sistemas

## Slide 14: Modelagem de sistemas
Sistemas de 1ª ordem
=
K
é o tempo para o qual o ganho
corresponde a 63,2% do valor final
T é o tempo de atraso
Sistemas de 2ª ordem
=

## Slide 15: Modelagem de sistemas
Sistemas de 2ª ordem - classificação quanto ao amortecimento

## Slide 16: Modelagem de sistemas
Sistemas de 2ª ordem – classificação quanto ao amortecimento

## Slide 17: Identificação
Na análise e no projeto de sistemas de controle, devemos ter uma base de comparação do desempenho de vários sistemas de controle. Essa base pode ser estabelecida detalhando-se sinais de entrada de teste específicos e, em seguida, comparando-se as respostas dos vários sistemas com esses sinais.
Os sinais de entrada de teste geralmente utilizados são as funções degrau, rampa, parábola de aceleração, impulso, senoidais e ruído branco.
O processo de identificação desse tipo mais comum é a resposta ao degrau.

## Slide 18: Controladores
Ação de controle é o tipo de processamento que o controlador realiza sobre o sinal de erro para gerar o sinal aplicado à planta. O meio de aplicar as ações de controle é através dos controladores.
Mais da metade dos controladores industriais em uso atualmente emprega esquemas de controle PID ou PID modificado.
Ações de controle:
Proporcional
Derivativa
integrativa

## Slide 19: Lugar Geométrico das Raízes
O método do lugar das Raízes foi criado por R. Evans em 1953. Permite estudar a evolução das raízes de uma equação, quando um parâmetro é variado continuamente.
A partir da equação característica do sistema em malha fechada pode-se obter o LRG do sistema.
=
= 0
equação característica
0

## Slide 20: Lugar Geométrico das Raízes
Há algumas regras para a determinação manual do LGR de um processo ou sistema. Com o aumento do ganho até o infinito, os polos tendem a ir em direção ao zeros. Zeros podem eliminar influência de polos ao sistema. Para obter o LRG no MATLAB:
Plano s Plano z
>> num=[1 0.5];
>> den=conv([1 -0.5],[1 0]);
>> rlocus(num,den);
>> num=[1 0.5];
>> den=conv([1 -0.5],[1 0]);
>> rlocus(num,den);
>> zgrid
>> [k,polo]=rlocfind(num,den)

## Slide 21: Método de sintonia PID por LGR
Na prática, o gráfico do lugar das raízes de um sistema pode indicar que o desempenho desejado não pode ser atingido simplesmente com o ajuste de ganho. Torna-se então necessário remodelar os lugares das raízes para atender às especificações de desempenho.
O projeto pelo método de lugar das raízes baseia-se na modificação do lugar das raízes do sistema, por meio do acréscimo de polos e zeros à função de transferência de malha aberta do sistema, forçando o lugar das raízes a passar pelos polos de malha fechada desejados no plano s.
Adição de polos ao sistema
Adição de zeros ao sistema

## Slide 22: Método de sintonia PID por LGR
Em geral, os sistemas de controle devem atender às seguintes especificações:
a) Erro de regime permanente
b) Resposta dinâmica
Estabilidade;
Tempo de subida ( Tr );
Overshoot ou sobressinal (Mp);
Tempo de estabelecimento ( Te ).
c) Esforço requerido ao controle

## Slide 23: Método de sintonia PID por LGR
Para facilitar o projeto dos controladores para atender essas especificações de transitório, utiliza-se o mapa da figura, onde se encontram as curvas de constante (), constante (P.O. %) e constante ().
Mapa obtido usando o comando zgrid.

## Slide 24: Método de sintonia PID por LGR
Exemplo: Considere o sistema posicionador da antena cuja função de transferência é:
E as especificações foram:
16%

## Slide 25: Método de sintonia PID por LGR
Exemplo: Considere o sistema posicionador da antena cuja função de transferência é:
E as especificações foram:
16%

## Slide 26: Método de sintonia PID por LGR
Exemplo: Considere o sistema posicionador da antena cuja função de transferência é:
E as especificações foram:
16%
0,46

## Slide 27: Método de sintonia PID por LGR
Exemplo: Considere o sistema posicionador da antena cuja função de transferência é:
Então e 0,46 satisfazem as especificações exigidas.
Supondo que Gc(s) seja apenas um ganho na malha e obtendo-se o root-locus desse sistema, teremos:

## Slide 28: Método de sintonia PID por LGR
Supondo que Gc(s) seja apenas um ganho na malha e obtendo-se o root-locus desse sistema, teremos:

## Slide 29: Método de sintonia PID por LGR
Supondo que Gc(s) seja apenas um ganho na malha e obtendo-se o root-locus desse sistema, teremos:
= -0.5
Então fazendo-se Gc(s) =
kGc(s)G(s) =
= 1 portanto k = 10
Gc(s) =

## Slide 30: Implementação no MATLAB

## Slide 31: OFERECIMENTO: